## Slide 1: Постановка задачи
Имеется выборка принятых импульсов (отметок), характеризующаяся следующими параметрами:
Время прихода,с
Амплитуда,В
Частота,кГц
Длительность,нс
Азимут,град
Период,с
Требуется определить кластеры сложных сигналов (паттернов), состоящих из n-ого числа отметок, где n > 1.

## Slide 2: Методы решения задачи кластеризации
Метод | Основа алгоритма | Входные данные | Требует ли заранее знать количество кластеров? | Кластерные идентифицированные формы | Позволяет ли выделять выбросы?
Иерархическая кластеризация | Расстояние между объектами | Попарные расстояния между наблюдениями | Нет | Кластеры произвольной формы | Нет
k-средних | Расстояние между объектами и центроидами | Фактические наблюдения | Да | Сфероидальные кластеры с равной диагональной ковариацией | Нет
DBSCAN | Плотность областей в данных | Фактические наблюдения или попарн. | Нет | Кластеры произвольной формы | Да
Смешанные гауссовские модели | Смесь распределений Гаусса | Фактические наблюдения | Да | Сфероидальные кластеры с различными структурами ковариации | Да
Спектральная кластеризация | Граф связи между точками | Фактические наблюдения Или матрица подобия | Да, но можно оценить количество кластеров | Кластеры произвольной формы | Нет

## Slide 3: Имитационная модель
Имитационная модель (ИМ) представляет собой набор последовательных произвольных импульсов – помеховую для алгоритма кластеризации среду, со следующим вектором состояния:
где частота и длительность импульса выбираются случайным образом из заданных списков значений:
Для частоты [1,09; 1,5; 5,48; 9.8; 16] ГГц
Для длительности [50; 100; 500; 20000; 65000] нс
Условимся, что размер выборки имитационной модели N будет равен 10000 импульсов.

## Slide 4: Имитационная модель
Модель наблюдений описывается следующим образом:
где - матрица шумов наблюдений размерностью (N*4).
- матрица состояния размерностью (N*4). - матрица наблюдений размерностью (N*4).
PS. Где 1 и 4 компоненты характеризуются N(0,50*1e-9 c), 2 - N(0,1e3 Гц), а 3 компонента - N(0,10*1e-9 c).

## Slide 5: Добавим в выборку импульсов ИМ два паттерна случайным образом
Размер 1-ого паттерна возьмём равным трем импульсам;
Размер 2-ого паттерна равным семи импульсам.
1 pattern
2 pattern
Relative arrival time, s
Frequency, Hz
Duration, s
Period, s

## Slide 6: Гипотеза
Предполагается, что алгоритм кластеризации сможет выделить добавленные паттерны в отдельные кластеры, тем самым сформировав 2 кластера со схожими паттернами. Остальные импульсы он будет считать помехами и шумами (выбросами).

## Slide 7: Вероятностные распределения параметров матрицы наблюдений (без времен прихода)

## Slide 8: Двумерное представление импульсов в ИМ

## Slide 9: Трехмерное представление импульсов в ИМ с осью значений периодов

## Slide 10: Подготовка данных под кластеризацию
Необходимо провести z-стандартизацию параметров матрицы наблюдений
1.1) Параметр времени прихода использовать в кластеризации не будем, так он не является для нас информативным. Поэтому для кластеризации будем использовать следующие 3 параметра
2) Чтобы алгоритм кластеризации выделял не просто отдельные импульсы в кластеры, а искал паттерны из импульсов требуется матрицу R преобразовать, расширив ее до размерности
Назовем эту операцию «окном смещения».
2.1) Операцию «окно смещения» необходимо проделать один раз, для размерности минимально-искомого паттерна.

## Slide 11: Окна смещения
2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7
3 4 5 6 7 8 9
2 3 4
1 2 3
3 4 5
Для паттерна из 7 импульсов
Для паттерна из 3 импульсов
Нас интересует случай для 3 импульсов

## Slide 12
2 3 4
1 2 3
3 4 5
For a 3-pulse pattern

## Slide 13
Основная концепция алгоритма DBSCAN состоит в том, чтобы найти области высокой плотности, которые отделены друг от друга областями низкой плотности
Алгоритм DBSCAN идентифицирует три вида точек:
Базовая точка — точка в кластере, которая имеет,
по крайней мере, NN соседей в Epsilon окрестности.
Пограничная точка — точка в кластере, которая имеет меньше, чем NN соседей в Epsilon окрестности.
Шумовая точка — выброс, который не принадлежит никакому кластеру.
Пограничная точка
Пограничная точка
Базовая точка
Шумовая точка

## Slide 14: Подбор параметров алгоритма DBSCAN
Для работы алгоритма DBSCAN требуется задать следующие параметры:
1. Число соседей (NN)
2. Радиус поиска соседей (Epsilon)
NN на модели выбирается из учета минимального числа случайного повторения одного из двух паттернов в выборке (заранее известны индексы паттернов в выборке и число их повторений в выборке).
Epsilon выбирается исходя из отсортированной по возрастанию матрицы попарных расстояний с Евклидовой метрикой.

## Slide 15: Выбор NN
Предположим реализацию, где 1-ый паттерн длинной 3 импульса повторился 12 раз, а 2-ой паттерн длинной 7 импульсов 7 раз.
Тогда NN берем равным 7.

## Slide 16: Выбор Epsilon
Epsilon выбирает как значение соответствующее максимальной производной в начале реализации
макс. производная

## Slide 17: Choosing Epsilon
Epsilon selects as the value corresponding to the maximum derivative at the beginning of the realization
maximum derivative

## Slide 18: Выбор Epsilon
макс. производная
Epsilon

## Slide 19: Выбор Epsilon
макс. производная
Epsilon

## Slide 20: Оценки качества кластеризации
Точность правильного
распознавания:
2) Ложное распознавание:
3) Число определенных кластеров:

## Slide 21: Результаты кластеризации на одной реализации
Алгоритм:
Число кластеров - 2
Позиции 1-ого кластера - 1388 1776 2739 2943 3656 4770 5761 7984 8327 8529 9537 9745
Позиции 2-ого кластера - 1806 2326 4045 4896 5576 6276 8874
Истина:
Число кластеров - 2
Позиции 1-ого кластера - 1388 1776 2739 2943 3656 4770 5761 7984 8327 8529 9537 9745
Позиции 2-ого кластера - 1806 2326 4045 4896 5576 6276 8874
Реальных кластеров - 2 Выявили - 2
Точность распознавания паттернов алгоритмом на данной реализации составила - 100%
Процент определенных ложных паттернов - 0%

## Slide 22: Визуализация кластеризации

## Slide 23: Приблизим 1-ый кластер

## Slide 24: Еще сильнее

## Slide 25: Приблизим 2-ой кластер

## Slide 26: Еще сильнее приблизим

## Slide 27: Результаты кластеризации на 100 реализациях
Результат кластеризации на 100 случаях, средняя точность определения паттернов составила - 98.485%
Средний процент определенных ложных паттернов составил - 0.085433%
Среднее число выявляемых кластеров составило - 2.18